## Slide 1
Conversão Analógico-Digital dos valores de tensão lidos nos sensores
Sensor Frente
Sensor Traseiro
Sensor Esquerda
Sensor Direita
Valores analógicos:
Variam de 0 à 3 V
Porta P1.0
Porta P1.1
Porta P1.2
Porta P1.3
Conversor ADC10
MSP430
Valores digitais:
Cada bit representa 3mV
ADC[3] = SENSOR_FRONTAL
ADC[2] = SENSOR_TRASEIRO
ADC[1] = SENSOR_ESQUERDO
ADC[0] = SENSOR_DIREITO
Cada variável (SENSOR_FRONTAL, SENSOR_TRASEIRO, ...) tem valores que variam de 0 a 1023 em que cada passo (0,1,2 ...) representa um passo de 3mV
Dados para ser tratados
Conversão Analógico-Digital

## Slide 2
Acionar Arma
Valores de todos os sensores < 20 ?
Esperar 10 s
SENSOR_FRONTAL > MEDIA + PAR_MEDIA ?
Acionar os dois motores
Espera 100 ms
Realizar conversão novamente
SENSOR_ESQUERDO > MEDIA + PAR_MEDIA ?
Acionar motor esquerdo somente
Espera 100 ms
Acionar motor direito somente
Espera 100 ms
SENSOR_ESQUERDO ou SENSOR_TRASEIRO > MEDIA + PAR_MEDIA ?
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
Ações tomadas após a conversão